Obec Nákří

V Y H L Á Š K A č.  11/2002

o závazných částech územního plánu obce Nákří

okres České Budějovice

_________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce Nákří dne 11.9.2002 v souladu s § 29 odst. 2 a 3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon), ve znění zákona č.103/1990 Sb., zákona 262/1992 Sb. a zákona č.43/1994 Sb., a v souladu s ustanovením §16 odst.2 až 5, §24 odst.1, §36 odst.1 písm.n), §44 odst.1 a §45 písm.l) zákona č.367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.439/1991 Sb., zákona č.485/1991 Sb., zákona č.302/1992 Sb., zákona č.68/1993 Sb., zákona č.152/1994 Sb., zákona č.279/1995 Sb. a zákona č.128/2000 Sb. vyhlašuje Obecně závaznou vyhlášku č.11/2002 ze dne 11.9.2002 o závazných částech územního plánu obce Nákří, okres České Budějovice.

ČÁST I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

čl.1

1. Účel vyhlášky:

Pro účely územního plánování a účely správního rozhodování o umístění činností a staveb v obci Nákří jsou schváleným územním plánem obce stanoveny základní zásady utváření území (funkční a prostorové uspořádání území, vymezení místního územního systému ekologické stability, vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby) a obecné regulativy podmiňující zastavitelnost území.

2. Součásti vyhlášky:

Nedílnou součástí této vyhlášky je územně plánovací dokumentace obce, která obsahuje textovou a grafickou část:

- komplexní urbanistické řešení správního území v měřítku 1:10 000

- komplexní řešení sídla Nákří v měřítku 1:2 000

- veřejně prospěšné stavby v měřítku 1:2 000

- technické vybavení sídla v měřítku 1:2 000

- vyhodnocení ZPF a LPF v měřítku 1:2 000

- plán ÚSES v měřítku 1:5 000

- řešení požadavků CO.

3. Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Nákří. Schválenou závaznou částí se řídí rozhodování územně a věcně příslušných orgánů veřejné správy při územním a stavebním řízení a souvisejících správních řízeních.

čl.2

1. Tato vyhláška platí pro celé správní území obce Nákří.

2. Vyhláška je platná do doby schválení nového územního plánu obce. Pozastavit platnost, případně provést změny této vyhlášky přísluší obecnímu zastupitelstvu.

3. Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití a uspořádání území, při provádění staveb nebo jejich změn, při údržbě a odstraňování staveb.

čl.3

Vymezení pojmů:

1. Závazná regulativa jsou:

a) zásady uspořádání území - vymezení funkčních ploch

b) limity využití území - stanovení mezních hodnot využití území.

2. Urbanizované území tvoří tyto uvedené plochy zastavěné nebo určené k zastavění:

I. plochy pro bydlení

II. plochy smíšené zástavby pro bydlení s možností podnikání

III. plochy pro občanské vybavení

IV. plochy pro výrobu, příp. sklady a podnikatelské aktivity

V. plochy pro rekreaci a sport

VI. plochy pro dopravu

VII. plochy pro technické vybavení

VIII. plochy pro ostatní specifické využití

IX. plochy pro veřejnou a ochrannou zeleň a vodní plochy.

3. Neurbanizované území (mimo zastavěné a zastavitelné území) tvoří pozemky, které nejsou určeny k zastavění, především plochy určené k plnění funkcí lesa, zemědělského půdního fondu, vodních toků, krajinné zeleně.

ČÁST II

ZÁVAZNÉ REGULATIVY ÚZEMÍ OBCE

čl.4

1. Sídlo Nákří se bude rozvíjet jako samostatný souvisle urbanizovaný celek. Samostatnou část bude tvořit hřbitov a areál „Velký Loma“.

2. Ve volné krajině nebudou vytvářena další nová sídla, samoty nebo areály. Zahrádkové kolonie nebudou navrhovány.

3. Rozsah zástavby obce je členěn do stávajících ploch, I.etapy a II.etapy návrhu. Etapizace je směrná.

čl.5

Funkční uspořádání:

1. Funkční uspořádání území se řídí vymezením funkčních ploch dle čl.3 odst.2 a 3 této vyhlášky, prostorově vymezených ve výkresové části ÚPD.

2. Na nezastavitelných plochách není dovoleno povolovat a umísťovat stavby s výjimkou staveb, které jsou nutné pro údržbu a funkční využití těchto ploch, staveb komunikací dle návrhu územního plánu, liniového vedení infrastruktury, pozemkových úprav, úprav vodních toků.

3. Rozvoj zástavby je vymezen hranicí zastavitelného území. Rezervy ploch pro napojení nové výstavby na komunikace a sítě v dalších etapách je nutno respektovat. Vymezený koridor pro trasu obchvatu silnice II/122 je nutno rezervovat pouze pro tyto účely.

4. Sídlo Nákří bude především charakteru obytně-zemědělského.

čl.6

Koncepce rozvoje obce:

1. Obytná zástavba je navržena ve formě rodinných domů na několika rozvojových plochách i v nedostatečně využitých plochách uvnitř současně zastavěného území. Tato výstavba je podmíněna zabezpečením napojení na inženýrské sítě a komunikace. Obytná zástavba bude mít vesnický charakter, s možností doplňující vybavenosti či služeb, které nesmí narušit pohodu obytného prostředí. Stavební čára a charakter novostaveb bude respektovat sousední zástavbu a navržené směrné regulativy.

2. Občanská vybavenost bude doplňována především v centru sídla s navazujícími plochami parkovišť a veřejné zeleně.

3. Plochy pro sport a rekreaci budou rozšiřovány především ve stávajících areálech, na návsi a v prostoru Velký Loma.

4. Podnikatelské zóny jsou vymezeny především v návaznosti na zemědělský areál.

čl.7

Limity využití území a směrné regulační podmínky:

1. Plochy pro bydlení - nepřípustné jsou autokempy a tábořiště, zemědělské objekty, stavby pro výrobu a sklady, velkoobchod, supermarkety, autoservisy, hlučné a prašné provozovny, čerpací stanice, chaty, hřbitovy. Zastavitelnost pozemků je max. 30%, velikost jednoho objektu 10x15m, příp.tvaru L 15x15m. Výška staveb max. přízemí a podkroví, nebo do 10 m hřeben nad terénem (u bytových domů do 3 podlaží, do 12 m). Parkování bude zajištěno vždy na vlastním pozemku. Střechy sedlové či valbové, symetrické, taškové, se sklonem 35 až 45°, totéž i pro stavby doplňkové. Součástí objektů pro bydlení může být vybavenost do 200 m2 podlažní plochy.

2. Plochy smíšené zástavby - bydlení s možností drobného podnikání. Nepřípustné jsou autokempy, tábořiště, stavby pro velkovýrobu a skladování, velkoobchod, supermarkety, hlučné a prašné provozy, chaty. Maximální velikost objektů 15 x 30 m, výměra pozemků min.800 m2, výška staveb do 10 m, zastavitelnost nadzemními objekty do 50%. Součástí areálů budou potřebné parkovací plochy. Zastřešení symetrické o sklonu 35 - 45°.

3. Plochy pro občanské vybavení a služby - nepřípustné jsou stavby pro velkovýrobu, skladování, skládky, hlučné a prašné provozy, chaty, bydlení v bytových domech. Maximální velikost hmot objektů je 15 x 30 m, max. zastavitelnost pozemků 50%. Výška objektů max. do 10 m. Provozy budou mít zajištěno parkování pro návštěvníky. Architektonické řešení musí respektovat charakter okolní zástavby, především způsobem zastřešení.

4. Plochy pro podnikání, výrobu, velkoobchod a skladování - nepřípustné jsou stavby pro bydlení, sport a rekreaci, zdravotnictví, sociální péči, školství, kulturu. Stavby nesmí zhoršit životní prostředí za hranicí vymezené zóny nebo jejího PHO. Větší objekty budou členěny v modulu max. 15 x 40 m. Zastavitelnost ploch je max. 60%. Výška objektů max. 10 m nad terénem (mimo poutačů). Parkování bude zajištěno na vlastním pozemku. U větších objektů je nutno prokázat zapojení do sídelního a krajinného rázu lokality samostatnou studií.

5. Plochy pro sport a rekreaci - nepřípustné jsou stavby pro výrobu a skladování, hlučné a prašné provozy, bydlení v bytových domech, více rodinných domech, chaty. Zastavitelnost ploch je max. 20%. Výška staveb do hřebene max. 10 m.

6. Plochy pro dopravu - určeny pouze pro plochy a zařízení dopravy, a to silniční, pěší, cyklistické. Přípustné je i technické vybavení. Zastavitelnost ploch nadzemními objekty max. 10%. Plochy budou přednostně dlážděné. Komunikace mezi zástavbou musí mít šířku min. 8 m (vozovka 5,5m), u slepých a jednosměrných komunikací min. 6,5m, u užších stávajících komunikací je nutno držet tuto územní rezervu u všech staveb i drobných (i oplocení). Slepé místní komunikace nad délku 50 m musí být doplněny obratištěm.

7. Plochy pro technické vybavení - určeny pouze pro zařízení infrastruktury, dopravy a doplňující zeleň, se zastavitelností ploch až 70% a výškou staveb do 12 m. Stavby el.vedení VN a NN a distribuční trafostanice, rozvody vody, plynu a kanalizace jsou veřejně prospěšnými stavbami.

8. Ostatní specifické plochy - pro specifické využití související s charakterem místa (těžba, odpady, obrana státu, cestovní ruch ap.). Zastavitelnost ploch do 20%, max. výška objektů do 12 m. Oplocení a skládky na zemědělské půdě jsou možné pouze na základě územního rozhodnutí.

9. Plochy zeleně a vody - nepřipouští se stavby chat, skládky, silnice. U veřejné zeleně lze umístit pouze veřejnosti sloužící zařízení a vybavení parteru. Zastavitelnost ploch do 10%, výška objektů do 8 m. Stavby a další činnosti hospodářského charakteru, skládky a oplocování v prostoru biokoridorů a biocenter ÚSES jsou zakázány, s výjimkou staveb povolených orgánem ochrany životního prostředí (příčná křížení biokoridorů ap.). Nelze provádět nepovolené pozemkové úpravy, odvodňování, úpravy toků, těžbu nerostů. Pozemky podél vodních toků budou zatravněny. Plochy navržené jako veřejná a doprovodná zeleň jsou vhodné pro náhradní výsadby zeleně v obci. Opatření v plochách ÚSES se řídí návrhem ÚSES.

10. Vyznačená ochranná pásma a pásma hygienické ochrany je nutno respektovat veškerou výstavbou dle podmínek správců sítí či územního rozhodnutí na tato PHO.

11. Investoři rozsáhlejších staveb jsou povinni před zahájením výkopových prací zajistit archeologický průzkum.

12. Zástavba bude respektovat podmínky dané kap. 5.5. textové části ÚPD a podmínky napojení na infrastrukturu a komunikace.  Pro soustředěné lokality o 5 a více objektech je nutno zpracovat samostatnou studii začlenění do prostředí a řešení infrastruktury.

13. Zástavba musí respektovat památkově a kompozičně hodnotné objekty, pohledové osy a krajinná panoramata.

ČÁST III

INFRASTRUKTURA A DOPRAVA

Čl.8

1. Realizace inženýrských sítí a komunikací bude při výstavbě či rekonstrukcích prostorově i časově koordinována samostatnou studií či generelem tak, aby docházelo k minimálnímu záboru ploch i úspoře nákladů.

2. Nové inženýrské sítě budou přednostně vedeny v komunikacích, po veřejných pozemcích nebo v již existujících ochranných pásmech.

3. Trasy a ochranná pásma stávajících řadů je nutno respektovat, včetně tras  vodovodních řadů (římovská voda) a dálkových kabelů. V ochranných pásmech je možné povolit stavební činnost jen se souhlasem provozovatele sítě.

4. Pro čištění splaškových vod bude realizována obecní ČOV v jižní části obce, do té doby bude čištění řešeno individuálně.

5. Vytápění objektů bude řešeno napojením na rozvody středotlakého plynovodu, vysokotlaká RSP bude umístěna v severní části sídla.

Čl.9

1. Plochy pro dopravu jsou vymezeny ve výkresové části územního plánu. Nákří leží na křižovatce státní silniční sítě - silnice  II. a silnic III.třídy, s napojením na průtah silnice II/122.

2. Katastrálním územím obce je vedena výhledová trasa pro vybudování obchvatu silnice II/122 v kategorii min. S7,5/60. Parametry této silnice budou upřesněny v ÚP VÚC. Silnice III.třídy budou upraveny v kategorii S6,5/50.

3. Místní komunikace budou postupně upravovány dle návrhu územního plánu v trasách i šířkách, s napojením pěších, turistických a cyklistických cest, polních a lesních cest dle návrhu. Garážování a parkování veškerých vozidel musí být zajištěno na vlastních pozemcích investorů.

4. Na pozemcích vymezených ploch pro dopravní stavby nesmí být umísťovány žádné stavby ani přístavby, s výjimkou podzemních liniových staveb technického vybavení území. V rozhledových polích křižovatek nebudou překážky vyšší jak 90 cm.

ČÁST IV

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

čl.10

1. Územní systém ekologické stability je vymezen plánem ÚSES jako závaznou přílohou územního plánu. Plochy tvořící součásti biocenter a biokoridorů jsou nezastavitelné, je zde zakázáno povolovat stavby nadzemních objektů, skládky, měnit kultury pozemků vyššího stupně ekologické stability na kultury s nižším stupněm. Nelze zde provádět nedovolené pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků, těžbu a jinak narušovat ekologicko - stabilizační funkci těchto ploch. Navržené komunikace budou budovány jako křížení, dle podmínek orgánu ochrany přírody a s provedením kompenzačních opatření a náhradních výsadeb.

2. V celém správním území je nutné dodržovat obecně závazné předpisy o ochraně přírody a krajiny, včetně ochrany významných krajinných prvků.

3. Plochy určené k záboru ZPF jsou vyznačeny a vyhodnoceny územním plánem (výjimku tvoří liniové stavby). Postup záboru musí probíhat dle zásad maximální efektivnosti a účelnosti využití ploch zemědělské půdy uvolňované pro zástavbu.

4. V ochranných pásmech lesa je nutno stavby umístit min. 20 m od lesa a odsouhlasit s orgánem ochrany lesů.

5. Objekty umístěné v ochranných a hlukových pásech musí řešit ochranu z hlediska dodržení předepsaných limitů životního prostředí.

6. V obci Nákří není a nebude provozována žádná velkoplošná těžba nerostných surovin. Výhradní ložisko jílů „Dívčice - Dříteň“ je nezastavitelné. Návrh staveb na odepsaném ložisku lignitu je doporučeno provádět na základě inženýrsko-geologického průzkumu.

7. Komunální odpad bude tříděn a ukládán před odvozem ve sběrném dvoře. Ukládání odpadů na ZPF je vyloučeno. Bývalá skládka Velký Loma bude rekultivována.

čl.11

1.Při využívání území musí být dodržovány podmínky ochranných pásem silnic,  rozvodů elektrické energie a plynu, telekomunikačních vedení, vodních zdrojů, vodovodů a vodojemů, kanalizace, podnikatelských a zemědělských provozoven.

2. Objekty zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek jsou neměnné.

3. V zátopovém území nesmí být povolovány žádné stavby zhoršující průtok velkých vod, pozemky budou přednostně zatravněny a veškeré činnosti projednány se správcem toku.

4. V ochranném pásmu kalojemů Mydlovary nebude povolována žádná zástavba s výjimkou staveb souvisejících s rekultivací těchto ploch.

ČÁST V

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

čl.12

1. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

2. Územní plán vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby:

- objekty a plochy občanského vybavení:

hřiště na návsi a přilehlé komunikace p.č. 1435

odpadový dvůr p.č. 1329/2

rozhledna, větrná elektrárna p.č. 1250 (670)

rekultivace skládky, rekreační areál p.č. 1250

- plochy pro dopravu:

úpravy oblouků silnic a křižovatek  II. a III.třídy, dle výkresu

úprava trasy silnice III/ 12122, p.č. 1271

napřímení silnice III/12225

navržené propojující místní komunikace a parkoviště, dle výkresu

vyznačené pěší a cyklistické trasy

- objekty a plochy pro technické vybavení

navržené trasy řadů (voda, kanalizace, VN, DK, STP) dle výkresu

reg.stanice plynu, p.č. 1088/3, VTP 1089/1

trafostanice T2, p.č. 1088/3

ČOV domovní, p.č. 1195

ČOV s rybníkem, p.č. 1146/1.

ČÁST VI

USTANOVENÍ PŘECHDNÁ A ZÁVĚREČNÁ

čl.13

Územní plán obce Nákří je uložen a k veřejnému nahlédnutí k dispozici na Obecním úřadě v Nákří, na stavebním úřadě a na RRR Okresního úřadu v Č.Budějovicích.

čl.14

Nedílnou součástí územně plánovací dokumentace je samostatná doložka civilní obrany.

čl.15

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem schválení a  účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Václav Mikoláš	Pavel Božovský

místostarosta obce	starosta obce

vyvěšení vyhlášky na úřední desce dne: 11.9.2002

sejmutí z úřední desky dne: 30.9.2002